Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 1 «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный Красноярского края

расположенного по адресу: 660947, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный,

ул. Неделина, д.5-а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 9,10 | 12, 13 | Дверной проём менее 0,9 м. шириной (0,7-0,8) | К,О | Реконструкция дверных проёмов на ширину не менее 0,9 м. | ремонт |
|  |  | есть | 120, 107, 37, 114, 91,8, 90, 17,18,19 | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,38,39,40 | Высокие пороги и перепады высот более 0,025 м (0,15 м) | К,О | Реконструкция порогов высотой не более 0,025м. | ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть |  |  | Нарушения по путям перемещения (раздел 3) |  |  | Ремонт |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих обозначений помещений |  | Дублирование рельефными знаками информирующих обозначений помещений | Ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения | ВНД | 9, 10 120, 107, 37, 114, 91,8,90 | 12, 13 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обслуживание всех категорий инвалидов возможно только после приведения путей передвижения к соответствующим требованиям, либо организация альтернативной формы обслуживания

Фотоматериалы к результатам обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

| 12 | Коридор |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Холл |  |
| 20 | Групповые помещения |  |
| 21 | Групповые помещения |  |
| 22 | Групповые помещения |  |
| 23 | Групповые помещения |  |
| 24 | Групповые помещения |  |
| 25 | Групповые помещения |  |
| 26 | Групповые помещения |  |
| 27 | Спальни |  |
| 28 | Спальни |  |
| 38 | Медицинский кабинет |  |
| 39 | Медицинский кабинет (процедурная) |  |
| 40 | Медицинский кабинет (изолятор) |  |